Decret l'aprovació del reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos

Exposició de motius
L'objectiu d'aquest Reglament és garantir una gestió correcta dels residus 
perillosos, establint les normes i els mecanismes que s'han de complir a fi de 
controlar totes les etapes de la gestió dels residus perillosos, des de la seva 
producció fins al seu tractament final, sense perjudici d'altra normativa que sigui 
d'aplicació com per exemple la legislació vigent en matèria de seguretat 
industrial o en matèria de prevenció de riscs laborals.
Aquest Reglament desenvolupa els articles 1 i 18 de la Llei 25/2004, del 14 de 
desembre, de residus, d'acord amb les directrius i els criteris establerts per la 
normativa de la Unió Europea, i en particular la Directiva 67/548/CEE del 
Consell, del 27 de juny de 1967, sobre la classificació, l'embalatge i 
l'etiquetatge de les substàncies perilloses i les seves modificacions posteriors, 
la Directiva 75/442/CEE del Consell, del 15 de juliol de 1975, relativa als 
residus, modificada per la Directiva 91/156/CEE, i la Directiva 91/689/CEE del 
Consell, del 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos.
En aquest Reglament es defineix el residu perillós, es crea el Registre de 
Productors de Residus Perillosos i s'estableix l'obligatorietat de tots els 
productors de residus perillosos d'estar inscrits en aquest Registre. Finalment 
es determina la documentació necessària que s'ha d'establir entre els agents 
implicats en la gestió de residus perillosos, en particular per al seguiment dels 
residus perillosos durant el seu transport i emmagatzematge.
De conformitat amb la disposició transitòria tercera de la Llei de residus 
25/2004, del 14 de desembre, en la qual s'especifica que el Govern ha de 
reglamentar la recollida, el transport i l'emmagatzematge provisional de residus 
perillosos en un termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor de la 
dita Llei, a proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la 
sessió del 13 de juliol del 2005, aprova aquest Reglament.
Article únic
S'aprova el Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos, que 
entra en vigor l'endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Reglament
pel qual es regula la gestió de residus perillosos

Article 1
Objecte
L'objecte d'aquest Reglament és garantir que les activitats de recollida, de 
transport i d'emmagatzematge provisional de residus perillosos es realitzin 
protegint la salut de les persones i el medi ambient.

Article 2
Àmbit d'aplicació
1. Aquest Reglament s'aplica a totes les activitats productores de residus 
perillosos, a les activitats de gestió d'aquests residus i als envasos o recipients 
buits que hagin contingut residus perillosos i que es destinin a l'abandó.
2. A més de les exclusions definides en la Llei, queden exclosos de l'àmbit 
d'aplicació d'aquest Reglament els residus radioactius.

Article 3
Definicions
A efectes de l'aplicació de l'article 3 de la Llei 25/2004 de residus es tenen en 
compte les definicions següents:
1. Residus perillosos: un residu és considerat perillós si presenta una o més de 
les característiques definides en l'annex I d'aquest Reglament i, pel que fa a les 
categories H3 a H8, H10 i H11, una o més de les propietats definides en 
l'annex II d'aquest Reglament.
Es consideren residus perillosos:
a) Els residus marcats amb un asterisc en el Catàleg nacional de residus.
b) Qualsevol residu qualificat com a perillós a través d'una referència específica 
o general a substància perillosa si les concentracions d'aquestes substàncies 
(és a dir, el percentatge en pes) són suficients perquè el residu presenti una o 
més de les característiques esmentades més amunt.
c) Els envasos i els recipients buits que hagin contingut residus perillosos i que 
estiguin destinats a l'abandó.
2. Substància perillosa: s'entén per substància perillosa tota substància que 
hagi estat qualificada com a perillosa per la normativa comunitària.
3. Substància: s'entén per substància els elements químics i els seus 
compostos tal com es presenten a l'estat natural o tal com són produïts per la 
indústria.
4. Productor de residus perillosos: s'entén per productor de residus perillosos 
tota persona física o jurídica que en la seva activitat, exclosa la derivada del 
consum domèstic, produeixi residus perillosos.
5. Llibre de control de residus perillosos: el Llibre de control de residus 
perillosos del productor és el document oficial que ha de portar al dia el 
productor de residus perillosos.
6. Documents de seguiment i control: són els documents normalitzats que 
permeten el seguiment dels residus perillosos des del punt de producció fins a 
les instal·lacions del gestor autoritzat.
7. Número de seguiment del residu perillós: és el número que s'assigna a cada 
residu en el moment de la formulació dels documents de seguiment i control i 
que l'identifica durant tota la seva gestió. Consta del número del registre del 
gestor que rep per primera vegada el residu, els dos últims dígits de l'any i una 
numeració de tres dígits marcada pel mateix gestor.
8. Declaració anual: és el document que han de presentar anualment els 
productors de residus perillosos al ministeri responsable del medi ambient.

Article 4
Registre de Productors de Residus Perillosos
1. Es crea el Registre de Productors de Residus Perillosos en el qual s'ha 
d'inscriure tota persona física o jurídica que produeixi residus perillosos.
2. El Registre és públic.
3. La inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos és obligatòria i 
s'ha d'efectuar segons el que estipula l'article 6 d'aquest Reglament.
4. Tota persona física o jurídica titular d'una activitat productora de residus 
perillosos no pot lliurar-los a un gestor autoritzat si no està prèviament inscrita 
al Registre de Productors de Residus Perillosos.
5. La gestió d'aquest Registre la realitza el ministeri responsable del medi 
ambient, que ha de dur a terme les actuacions oportunes per garantir l'eficàcia i 
l'exactitud del Registre i, en particular, ha de vetllar per la revisió de les 
inscripcions efectuades i per requerir els interessats perquè aportin les dades 
que s'estimin necessàries.
6. Els productors de residus perillosos han de notificar al ministeri responsable 
del medi ambient el cessament de l'activitat i qualsevol altra modificació de les 
dades inscrites en el Registre.

Article 5
Objecte del Registre de Productors de Residus Perillosos
El Registre de Productors de Residus Perillosos té per objecte:
1. Vetllar per la protecció de la salut pública i del medi ambient millorant el 
control de les activitats productores de residus perillosos.
2. Ser una eina de treball que faciliti informació sobre els productors de residus 
perillosos.
3. Ser una base de dades per a estudis sobre la gestió de residus perillosos, 
que complementi la base de dades resultant del Registre de Gestors.
4. Facilitar el contacte entre l'Administració i els empresaris, i entre aquests 
empresaris, per promoure guies de bones pràctiques sobre la gestió de residus 
perillosos.

Article 6
Procediment d'inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos
Tota persona física o jurídica titular d'una activitat productora de residus 
perillosos ha de presentar al Servei de Tràmits una sol·licitud en la qual han de 
constar les dades següents:
1. La identificació del productor.
2. La memòria de l'activitat productora de residus perillosos, en què es detallin 
els processos generadors de residus perillosos, les quantitats produïdes, la 
composició i les característiques fisicoquímiques, el codi d'identificació i la 
descripció segons el Catàleg nacional de residus.
3. El plànol de les instal·lacions i la descripció de la zona d'emmagatzematge i 
dels sistemes d'emmagatzematge utilitzats.
4. La destinació prevista per a cada categoria de residus.
5. En el cas d'efectuar el transport dels residus, tal com queda definit en l'article 
15, s'ha de presentar una descripció de les condicions en què es realitzaran 
l'embalatge i el transport.

Article 7
Dades que consten en el Registre de Productors de Residus Perillosos
En el Registre hi han de constar les dades següents:
1. Identificació del productor:
a) Nom o raó social de la persona física o jurídica titular de l'activitat que 
produeix residus perillosos.
b) Data i número d'inscripció al Registre de Comerç i Indústria del Ministeri 
d'Economia de l'activitat.
c) Adreça de la seu social i del centre de treball on es realitza l'activitat si són 
adreces diferents.
2. Identificació dels residus:
a) Codi dels residus perillosos i descripció segons s'estipula en el Catàleg 
nacional de residus
b) Quantitat de residus perillosos que es produeixen i quantitat màxima de 
residus perillosos que es preveuen produir.
3. Nom del responsable dels residus perillosos.
4. Data i número d'inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos.

Article 8
Funcions del responsable dels residus perillosos
Les funcions del responsable dels residus perillosos són les següents:
1. Controlar el recorregut del residu des de la producció fins que sigui acceptat 
per un gestor autoritzat.
2. Ser l'interlocutor amb el ministeri responsable del medi ambient per a totes 
les qüestions relatives als residus perillosos.
3. Realitzar les anotacions en tots els documents relatius a la gestió dels 
residus perillosos de l'empresa.
4. Garantir l'exactitud de les dades sobre els residus perillosos.

Article 9
Emmagatzematge
L'emmagatzematge dels residus perillosos ha de complir la legislació vigent en 
matèria de seguretat industrial. De forma general, l'emmagatzematge dels 
residus perillosos ha de respectar els criteris següents:
1. Els accessos de l'àrea d'emmagatzematge han d'estar adequadament 
senyalitzats.
2. El magatzem de residus perillosos ha d'estar situat en una zona on no es 
produeixin inundacions i que estigui allunyada de cursos d'aigua.
3. S'ha de donar preferència a zones aïllades i evitar les zones on es produeixi 
el pas continu de la gent. No està permès emmagatzemar residus perillosos en 
passadissos, forats d'escala, vestíbul d'accés general, sales de treball, sales de 
visites, sales de descans, aparcaments.
4. Els magatzems de residus perillosos han d'estar situats lluny dels locals on 
es manipulin o emmagatzemin productes alimentaris, així com de les zones on 
s'emmagatzemi material fàcilment inflamable com ara el dipòsit de gasoil.
5. Les parets, el sostre i el terra de les sales d'emmagatzematge s'han de 
construir amb materials resistents al foc.
6. El terra, i els primers 100 mm a comptar del terra, de les parets al voltant del 
recinte d'emmagatzematge han de ser estancs al líquid, incloses les portes i les 
obertures, a fi d'evitar el flux de líquids a les àrees adjacents en cas 
d'abocament.
7. Tot emmagatzematge d'envasos de residus perillosos líquids de capacitat 
unitària superior a 250 litres ha de disposar d'una cubeta de retenció amb un 
volum igual almenys al més gran dels dos valors següents:
a) 100% de la capacitat de l'envàs més gran
b) 50% de la capacitat total dels envasos associats a la cubeta de retenció
8. Tot emmagatzematge d'envasos de residus perillosos líquids de capacitat 
unitària inferior o igual a dos-cents cinquanta litres ha de disposar d'una cubeta 
de retenció amb un volum igual almenys a:
a) en el cas de residus líquids inflamables, 50% de la capacitat total dels 
envasos;
b) en els altres casos, 20% de la capacitat total dels envasos;
c) en tots els casos, 800 litres com mínim o si la capacitat total dels envasos és 
inferior a 800 litres, igual a la capacitat total.
9. La cubeta de retenció ha de ser estanc als productes que pot contenir i 
resistent a l'acció física i química dels fluids.
10. Aquestes àrees han de tenir la ventilació adequada, natural o artificial. La 
ventilació ha de ser canalitzada fins a l'exterior mitjançant conductes exclusius 
per a aquesta finalitat.
11. Si s'utilitzen prestatges, estrades o suports de fusta, aquesta ha de ser 
massissa i d'una espessor superior als 25 mm.
12. No es poden emmagatzemar residus inflamables que tinguin un punt 
d'inflamació inferior a 38ºc en un soterrani.
13. El magatzem de residus inflamables ha de situar-se allunyat de qualsevol 
font de calor o de risc d'incendi.
14. Quan s'emmagatzemen residus líquids inflamables s'ha d'avaluar el risc 
d'incendi i/o explosió i, si escau, la instal·lació elèctrica ha de ser adequada al 
risc. No es permet la generació de flames nues al lloc d'emmagatzematge o 
prop d'aquest lloc.
15. El magatzem ha de disposar d'equips de lluita contra incendis adequats als 
residus emmagatzemats i materials inerts i absorbents per utilitzar-los en cas 
d'emergència. Aquests materials han de ser correctament tractats quan hagin 
sigut utilitzats.
16. Està prohibit emmagatzemar en un mateix recinte residus incompatibles 
entre ells. No es poden barrejar envasos que contenen residus incompatibles 
entre ells en una mateixa cubeta de retenció.

Article 10
Prevenció de riscs laborals
Tots els actors implicats en la producció i gestió dels residus perillosos han de 
complir la legislació vigent en matèria de prevenció de riscs laborals.

Article 11
Envasos i recipients que continguin residus perillosos
1. Els envasos o recipients i els seus tancaments han d'estar concebuts de 
manera que no hi hagi pèrdues del contingut i construïts amb materials que no 
siguin susceptibles de ser atacats pel contingut ni de formar-hi combinacions 
perilloses.
2. Els envasos o recipients i els seus tancaments han de ser sòlids i resistents 
per tal poder respondre amb tota seguretat a les manipulacions necessàries. 
S'han de mantenir en bones condicions, sense defectes estructurals i sense 
fuites.
3. L'envasat i l'emmagatzematge dels residus perillosos s'ha de fer evitant 
generar calor, explosions, ignicions, formacions de substàncies perilloses o 
qualsevol altre efecte que n'augmenti la perillositat o en dificulti la gestió.

Article 12
Etiquetatge dels residus perillosos
1. Els envasos o recipients que continguin residus perillosos han d'estar 
etiquetats en català, de forma clara, llegible i indeleble.
2. A l'etiqueta hi ha de figurar:
a) El codi d'identificació del residu segons el Catàleg nacional de residus.
b) El nom, la direcció i el telèfon del productor de residus.
c) El número de seguiment.
d) La data de l'envasament.
e) La naturalesa dels riscs que presenten.
3. Per indicar el risc que representen s'han de fixar en els envasos o recipients 
els pictogrames de l'annex III d'aquest Reglament. Els símbols i les indicacions 
de perill han de ser impresos en negre sobre fons groc ataronjat.
4. Quan a un residu perillós se li assigni més d'un indicador de perill s'han de 
tenir en compte els criteris següents:
a) L'obligació de posar el símbol T converteix en facultatius els símbols X i C.
b) L'obligació de posar el símbol C converteix en facultatius els símbols X.
c) L'obligació de posar el símbol E converteix en facultatius els símbols F i O.
5. L'etiqueta ha d'estar fixada fermament a l'envàs o contenidor. S'ha de treure 
tota etiqueta anterior de forma a no induir a errors o desconeixements sobre 
l'origen i contingut de l'envàs o contenidor.
6. Les dimensions de l'etiqueta han de ser com a mínim de 10 X 10 cm.
7. No és necessari posar una etiqueta a l'envàs o contenidor si no hi ha 
marcades de forma clara les inscripcions a què fa referència l'apartat 2 
d'aquest article.

Article 13
Llibre de control de residus perillosos
Els productors de residus perillosos han de portar al dia el Llibre de control de 
residus perillosos, en el qual s'han d'anotar les dades següents:
1. Identificació dels residus perillosos.
a) Codi dels residus perillosos i descripció segons s'estipula en el Catàleg 
nacional de residus.
b) Quantitat de residus perillosos que es produeixen.
c) Número de seguiment del residu perillós.
d) Origen dels residus perillosos.
e) Data de generació dels residus perillosos.
f) Data de la cessió dels residus perillosos a un gestor autoritzat.
g) Identificació del gestor a qui es lliuren els residus.

Article 14
Declaració anual de residus perillosos
1. Els productors de residus perillosos estan obligats a lliurar anualment al 
ministeri responsable del medi ambient la Declaració anual de residus 
perillosos, degudament segellada i signada per la persona responsable dels 
residus perillosos, tal com queda definit en l'article 8.
2. La Declaració anual ha de ser lliurada al ministeri responsable del medi 
ambient abans del 31 de març de cada any.
3. El productor ha de conservar una còpia de la Declaració anual de residus 
perillosos durant cinc anys.
4. En la Declaració anual de residus perillosos s'hi han d'incloure les dades 
següents:
a) Identificació dels productors, amb el número d'identificació.
b) Origen i quantitat de residus perillosos produïts.
c) Codi dels residus perillosos i descripció segons s'estipula en el Catàleg 
nacional de residus.
d) Destinació de cadascun dels residus perillosos produïts.
e) Incidències rellevants ocorregudes durant l'any anterior a la data de la 
declaració anual.

Article 15
Transport
1. El productor de residus perillosos pot transportar els residus perillosos que 
produeix fins a un gestor autoritzat, sense l'obligació de contractar els serveis 
d'un gestor privat autoritzat de residus a condició que no es transportin 
quantitats superiors a les següents:
Oli mineral: 1.000 litres
Dissolvents: 333 litres
Pintures: 333 litres
Líquids fotogràfics: 333 litres
Percloroetilè: 333 litres
Plaguicides: 333 litres
Bateries: 333 unitats
2. En cap cas pot lliurar-los a terceres persones perquè efectuïn el transport 
llevat que aquestes persones siguin gestors autoritzats de residus, registrats en 
el Registre de Gestors de Residus en la secció Registre de Transportistes de 
Residus.
3. No està permès transportar simultàniament dos o més categories de residus 
perillosos encara que les quantitats transportades de cadascun siguin inferiors 
a les quantitats màximes definides en l'apartat 1 d'aquest article.
4. Els residus que no estan definits en la taula anterior o les quantitats 
superiors a les indicades més amunt és obligatori lliurar-los a un gestor privat 
autoritzat per al transport de residus.

Article 16
Documents de seguiment i control
1. Els documents de seguiment i control permeten seguir els residus des del 
seu punt de producció fins a la seva destinació final. Aquests documents 
permeten controlar els processos de transferència dels residus perillosos entre 
el centre de producció i el gestor autoritzat o entre gestors autoritzats, de 
manera que la titularitat i la responsabilitat dels residus perillosos estiguin 
sempre perfectament determinades.
2. Els documents de seguiment i control són els següents:
a) el full de recepció
b) el full de seguiment itinerant
c) el full de seguiment

Article 17
Full de recepció
1. El full de recepció s'utilitza quan el productor de residus perillosos transporta 
ell mateix els seus residus, segons les condicions definides en l'article 15 
d'aquest Reglament, fins a un gestor autoritzat o lliura els seus residus a un 
gestor autoritzat segons els procediments estipulats als articles 18 i 19.
2. El full de recepció està constituït de dos exemplars idèntics en paper 
autocopiador de colors diferents destinats al productor i al gestor que rep el 
residu. El document es divideix en dos grups de dades que han de ser 
emplenats pel gestor autoritzat. Les caselles reservades a les firmes no són 
autocopiadores, cadascun dels dos exemplars ha de ser signat i segellat de 
forma individual.
3. El full de recepció està a disposició dels gestors autoritzats a les 
dependències del ministeri responsable del medi ambient.
4. El procediment a seguir és el següent:
a) Un cop realitzades les verificacions oportunes, el gestor de residus emplena 
el full de recepció i signa i segella cadascun dels dos exemplars.
b) El productor signa també els dos exemplars del full de recepció i conserva al 
seu arxiu l'exemplar que li és destinat.
c) Cada actor implicat guarda al seu arxiu un mínim de cinc anys l'exemplar 
que li correspongui.

Article 18
Full de seguiment itinerant
1. El full de seguiment itinerant s'utilitza quan un gestor autoritzat per al 
transport recull, el mateix dia, la mateixa categoria de residus perillosos a un 
màxim de vint productors.
2. El full de seguiment itinerant està constituït de quatre exemplars idèntics en 
paper autocopiador de colors diferents destinats a tots els gestors. El document 
es divideix en quatre grups de dades que han de ser emplenats per cada gestor 
implicat. Les caselles reservades a les firmes no són autocopiadores, cadascun 
dels quatre exemplars ha de ser signat i segellat de forma individual.
3. El full de seguiment itinerant està a disposició del gestor autoritzat per al 
transport susceptible de realitzar aquest model de recollida de residus, a les 
dependències del ministeri responsable del medi ambient.
4. El procediment a seguir és el següent:
a) El gestor autoritzat per al transport emplena el grup de dades corresponent 
al transport, signa i segella, un cop realitzades les verificacions oportunes, 
cadascun dels exemplars del full de seguiment itinerant.
b) El mateix gestor emplena, signa i segella els dos exemplars del full de 
recepció. El productor signa també els dos exemplars del full de recepció i 
conserva al seu arxiu l'exemplar que li és destinat.
c) Cada gestor implicat en la gestió del residu rep juntament amb el residu les 
còpies restants, i emplena el grup de dades que li correspon. Un cop 
realitzades les verificacions oportunes, signa i segella cada exemplar de forma 
individual i conserva la còpia que li correspon.
d) Cada actor implicat guarda al seu arxiu un mínim de cinc anys l'exemplar 
que li correspon.

Article 19
Full de seguiment
1. El full de seguiment s'utilitza quan un gestor autoritzat per al transport recull 
una sola categoria de residu perillós en un sòl productor de residus perillosos. 
Aquest document acompanya el residu fins al seu gestor final.
2. El full de seguiment està constituït de quatre exemplars idèntics en paper 
autocopiant de colors diferents destinats a tots els gestors implicats. El 
document es divideix en sis grups de dades que han de ser emplenats per cada 
actor implicat. Les caselles reservades a les firmes no són autocopiants, 
cadascun dels quatre exemplars ha de ser signat i segellat de forma individual.
3. El full de seguiment està a disposició del gestor autoritzat a les 
dependències del ministeri responsable de medi ambient sempre que aquest 
pugui efectuar aquest mode de recollida.
4. El procediment a seguir és el següent:
a) El gestor autoritzat per al transport omple les dades corresponents al 
transport, i un cop efectuades les verificacions oportunes, signa i segella 
cadascun dels exemplars del full de seguiment.
b) El mateix gestor emplena, signa i segella els dos exemplars del full de 
recepció. El productor signa i segella també els dos exemplars del full de 
recepció i conserva al seu arxiu l'exemplar que li és destinat.
c) Cada gestor implicat en la gestió del residu rep juntament amb aquest les 
còpies restants del full de seguiment i un cop fetes les verificacions oportunes, 
signa i segella cada exemplar de forma individual, i conserva la còpia que li 
pertoca.
d) Cada actor implicat guarda al seu arxiu un mínim de cinc anys l'exemplar 
que li correspon. Les còpies que no han estat utilitzades han de ser guardades 
per l'últim gestor.

Article 20
Inspeccions
1. Quan exerceixin les funcions d'inspecció, amb acreditació prèvia de la 
identitat, s'ha de permetre l'entrada dels inspectors, en qualsevol moment, al 
domicili social, als establiments, a les instal·lacions, als locals i a les oficines de 
tota persona o entitat pública o privada que produeixi residus perillosos.
2. Les funcions de la inspecció són:
a) Revisar el contingut del Llibre de control de residus perillosos, els fulls de 
recepció i control així com qualsevol altra documentació que l'inspector cregui 
necessària.
b) Inspeccionar les zones d'emmagatzematge per comprovar el compliment de 
la reglamentació.
c) Practicar les proves, les investigacions o els exàmens necessaris per 
comprovar el compliment del Reglament.
d) Realitzar les actuacions que siguin necessàries per al compliment de la 
inspecció que efectuen.
3. La persona o l'entitat privada inspeccionada està obligada a donar als 
inspectors la màxima facilitat per al desenvolupament de la seva tasca.

Article 21
Infraccions i sancions
En cas d'incompliment de les disposicions d'aquest Reglament, les sancions a 
aplicar i les responsabilitats dels infractors són les que preveu el capítol VI de la 
Llei de residus 25/2004, del 14 de desembre.

Disposició transitòria
Tota persona física o jurídica titular d'una activitat productora de residus 
perillosos abans de l'entrada en vigor d'aquest Reglament disposa d'un termini 
màxim de dotze mesos per inscriure's al Registre de Productors de Residus 
Perillosos.
Andorra la Vella, 13 juliol del 2005
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Annex I
Característiques que permeten classificar els residus com a perillosos
H1: Explosiu: s'aplica a les substàncies i preparats que poden explotar sota 
l'efecte de la flama o que són més sensibles a xocs o a les friccions que el 
dinitrobenzè.
H2: Comburent: s'aplica a substàncies i preparats que presenten reaccions 
altament exotèrmiques en entrar en contacte amb altres substàncies, en 
particular amb substàncies inflamables.
H3-A: Fàcilment inflamable:
s'aplica a substàncies i preparats líquids que tinguin un punt d'inflamació 
inferior a 21ºc (inclosos els líquids extremadament inflamables), o
a substàncies i preparats que poden escalfar-se i finalment inflamar-se en 
contacte amb l'aire a temperatura ambient sense aplicació d'energia, o
a substàncies i preparats sòlids que poden inflamar-se fàcilment després d'un 
breu contacte amb una font d'ignició i que continuïn cremant o consumint-se 
després de l'allunyament de la font d'ignició, o
a substàncies i preparats gasosos que siguin inflamables en l'aire a pressió 
normal, o
a substàncies i preparats que, en contacte amb aigua o aire humit, emanin 
gasos fàcilment inflamables en quantitats perilloses.
H3-B: Inflamable: s'aplica a substàncies i preparats líquids que tinguin un punt 
d'inflamació superior o igual a 21ºc i inferior o igual a 55ºc.
H4: Irritant: s'aplica a substàncies i preparats no corrosius que puguin causar 
reaccions inflamatòries per contacte immediat, prolongat o repetit amb la pell o 
les mucoses.
H5: Nociu: s'aplica a substàncies i preparats que per inhalació, ingestió o 
penetració cutània puguin induir riscs de gravetat limitada per a la salut.
H6: Tòxic: s'aplica a substàncies i preparats (inclosos els preparats i 
substàncies molt tòxics) que per inhalació, ingestió o penetració cutània puguin 
induir riscs greus, aguts o crònics i fins i tot la mort.
H7: Cancerigen: s'aplica a substàncies o preparats que per inhalació, ingestió o 
penetració cutània pugui produir càncer o augmentar-ne la freqüència.
H8: Corrosiu: s'aplica a substàncies o preparats que puguin destruir teixits vius 
en entrar-hi en contacte.
H9: Infecciosos: s'aplica a substàncies que continguin microorganismes 
viables, o les seves toxines, dels quals se sàpiga o existeixin raons 
fonamentades per creure que causen malalties a l'ésser humà o a altres 
organismes vius.
H10: Tòxic per a la reproducció: s'aplica a substàncies o preparats que per 
inhalació, ingestió o penetració cutània puguin produir malformacions 
congènites no hereditàries o augmentar-ne la freqüència.
H11: Mutagènic: s'aplica a substàncies o preparats que per inhalació, ingestió o 
penetració cutània puguin produir defectes genètics hereditaris o augmentar-ne 
la freqüència.
H12: Substàncies o preparats que emanin gasos tòxics o molt tòxics en entrar 
en contacte amb l'aire, amb l'aigua o amb un àcid.
H13: Substàncies o preparats susceptibles, després de la seva eliminació, de 
donar lloc a una altra substància per un mitjà qualsevol, per exemple, un lixiviat 
que posseeixi alguna de les característiques enumerades anteriorment.
H14: Ecotòxic: s'aplica a substàncies i preparats que presentin o puguin 
presentar riscs immediats o diferits per al medi ambient.

Annex II
Propietats que permeten classificar com a residus perillosos els residus que 
continguin substàncies classificades com a perilloses que presentin les 
característiques H3 a H8, H10 i H11 de l'annex I
punt d'inflamació £ 55ºC,
una o més substàncies classificades com a molt tòxiques en una concentració 
total ³ 0,1%,
una o més substàncies classificades com a tòxiques en una concentració total 
³ 3%,
una o més substàncies classificades com a nocives en una concentració total ³ 
25%,
una o més substàncies corrosives classificades com a R35 (provoca cremades 
greus) en una concentració total ³ 1%,
una o més substàncies corrosives classificades com a R34 (provoca cremades) 
en una concentració total ³ 5%,
una o més substàncies irritants classificades com a R41 (risc de lesions oculars 
greus) en una concentració total ³ 10%,
una o més substàncies irritants classificades com a R36 (irrita els ulls), R37 
(irrita les vies respiratòries) o R38 (irrita la pell) en una concentració total ³ 
20%,
una substància que sigui un cancerigen conegut de la categoria 1 o 2 en una 
concentració ³ 0,1%,
una substància que sigui un cancerigen conegut de la categoria 3 en una 
concentració ³ 1%,
una substància tòxica per a la reproducció de la categoria 1 o 2, classificada 
com a R60 (pot perjudicar la fertilitat) o R61 (risc durant l'embaràs d'efectes 
adversos per al fetus) en una concentració ³ 0,5%,
una substància tòxica per a la reproducció de la categoria 3 classificada com a 
R62 (possible risc de perjudicar la fertilitat) o R63 (possible risc durant 
l'embaràs d'efectes adversos per al fetus) en una concentració ³ 5%,
una substància mutagènica de la categoria 1 o 2, classificada com a R46 (pot 
causar alteracions genètiques hereditàries) en una concentració ³ 0,1%,
una substància mutagènica de la categoria 3 classificada com a R40 
(possibilitat d'efectes irreversibles) en una concentració ³ 1%,

Annex III
Símbols i indicacions de perill dels residus perillosos
Les lletres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi i N no formen part del símbol.