APRUEBA RESOLUCIÓN QUE FIJA LAS METODOLOGÍAS PARA ELABORAR LA

CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE SITIO (CPS) Y LA INFORMACIÓN

AMBIENTAL (INFA)

Núm. 3.612 exenta.- Valparaíso, 29 de octubre de 2009.- Vistos: Lo informado por el

Departamento de Acuicultura mediante Informe Técnico Nº 667/2009, contenido en Memorándum

(D. Ac.) Nº 189, de 9 de abril de 2009; lo informado en Carta (CNP) Nº 23, de fecha 24

de abril de 2009, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Pesca; los oficios (DDP)

ord. Nº 737, Nº 738, Nº 739, Nº 740, Nº 741, todos de fecha 9 de abril de 2009, de esta

Subsecretaría; lo informado por el Director Zonal de Pesca XV, I y II regiones en ord/Z1/Nº

380012909, de fecha 20 de abril de 2009; por el Director Zonal de Pesca III y IV regiones en

Ord/Z2/Nº 450001609, de fecha 22 de abril de 2009; por el Director Zonal de Pesca V a IX

regiones en ord/Nº 430035909, de fecha 22 de abril de 2009; por el Director Zonal de Pesca XIV,

X y XI regiones en ord/Z4/Nº 069, de fecha 20 de abril de 2009; por el Director Zonal de Pesca

de la XII Región, en ord.CZ5/09/Nº 17, de fecha 15 de abril de 2009; lo dispuesto en el DFL

Nº 5, de 1983, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; la Ley General de Pesca

y Acuicultura Nº 18.892, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por DS

Nº 430, de 1991, y sus modificaciones, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;

la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente Nº 19.300; los DS Nº 30, de 1997, y Nº 95,

de 2001, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y Nº 320, de 2001, y sus

modificaciones, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; lo dispuesto en la

resolución Nº 3.411, de 2006, de esta Subsecretaría.

Considerando:

Que de conformidad con los artículos 74 y 87 de la Ley General de Pesca y Acuicultura,

se dictó el DS Nº 320, de 2001, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,

Reglamento Ambiental para la Acuicultura, el cual dispuso las medidas tendientes a que los

centros de cultivo de acuicultura mantengan el equilibrio ecológico y operen de acuerdo con la

capacidad del cuerpo de agua en que se emplaza el área concedida.

Que de conformidad con el artículo 15 del DS Nº 320, de 2001, ya citado, la Caracterización

Preliminar de Sitio (CPS) deberá contener los elementos que deberá considerar la

autoridad pesquera para evaluar ambientalmente los proyectos, y si procediere, otorgar el

correspondiente Permiso Ambiental Sectorial.

Que, asimismo, el artículo 19 del mismo reglamento dispone que obligación de los centros

de cultivo de entregar la Información Ambiental (INFA), en la oportunidad que la misma norma

establece.

Que de conformidad con el artículo 16 del DS Nº 320, de 2001, antes citado, tanto los

contenidos como las metodologías para la elaboración de la CPS e INFA serán fijados por

resolución de la Subsecretaría.

Que conforme al artículo 22 del citado reglamento, la resolución de la Subsecretaría debe

ser revisada cada dos años y sometida a consulta de los Consejos Nacional y Zonales de Pesca.

Que se llevó a cabo un proceso de revisión de la resolución 3.411, de 2006, de esta

Subsecretaría, el que consideró la participación de múltiples actores, tales como académicos,

asociaciones gremiales, colegios profesionales, instituciones públicas, así como de los Consejos

Nacional y Zonales de Pesca,

Resuelvo:

1.- Fíjanse los contenidos y metodologías de análisis para la elaboración de la Caracterización

Preliminar de Sitio y de la Información Ambiental a que se refieren los artículos 2 letras

e) y p) y 15 del DS Nº 320, de 2001, y sus modificaciones, del Ministerio de Economía, Fomento

y Reconstrucción, citado en Visto, Reglamento Ambiental para la Acuicultura, de conformidad

con los artículos 16, 18, 19, 21 y 22 del mismo reglamento.

2.- Para los efectos de la presente resolución, se entenderá por:

a) Centro: Lugar e infraestructura donde se realizan actividades de acuicultura, individualizado

mediante un código entregado por el Servicio Nacional de Pesca.

b) CPS: Caracterización Preliminar de Sitio definida en el artículo 2 literal e) del Reglamento

Ambiental para la Acuicultura.

c) Cuadratura: Instante en que la Luna se encuentra en sus fases de cuarto menguante o

cuarto creciente. Las fases de la Luna oficiales serán las publicadas en el sitio de Internet

del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) www.shoa.cl.

d) Desembocadura: Línea recta imaginaria que se traza entre dos puntos notables ubicados

en la costa, en el lugar en que un río se une con el mar.

e) INFA: Información Ambiental definida en el artículo 2 literal p) del Reglamento

Ambiental para la Acuicultura.

f) Macrofauna bentónica: Organismos que habitan en sustrato blando y que son retenidos

por un tamiz de un milímetro de abertura.

g) Megabentos: Flora y fauna que habitan el lecho subacuático y que son retenidos por un

tamiz de diez centímetros de abertura.

h) Plano de sustrato: Plano que representa la distribución espacial de los distintos tipos de

sustrato (blando, semiduro y duro) en el área de estudio.

i) Máxima producción proyectada: Es aquella señalada en el Proyecto Técnico presentado

a la autoridad pesquera.

j) Reglamento: Reglamento Ambiental para la Acuicultura, aprobado por el decreto

supremo Nº 320, de 2001, y sus modificaciones, del Ministerio de Economía, Fomento

y Reconstrucción, o el decreto supremo que lo reemplace.

k) Reglamento SEIA: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo

texto refundido, coordinado y sistematizado, aprobado según lo dispuesto en el artículo

2º del decreto supremo Nº 95, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,

o el texto que lo reemplace.

l) SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

m) Sustrato blando: Lecho subacuático formado por material granular no cohesionado,

poroso, cuyas partículas exhiben relación de movimiento entre sí, como gravas, arenas y

fangos.

n) Sustrato duro: Lecho subacuático formado por roca consolidada, sólida, ausente de

partículas que exhiban movimiento.

o) Sustrato mixto: Lecho subacuático heterogéneo, que no permite ser clasificado en un

tipo de sustrato en particular.

p) Sustrato semiduro: Lecho subacuático compuesto por material granular cohesionado,

cuyas partículas no se mueven entre sí, como cancagua, tertel o laja, o formado por

fragmentos de roca sólida mayores a 254 milímetros, no móviles bajo condiciones de

corrientes normales, como bolones o huevillos. Este material puede contener fragmentos

menores intersticiales que pueden ser levemente móviles en las mismas condiciones.

TÍTULO I

De los proyectos que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

(SEIA)

Párrafo I

De la presentación al SEIA

3.- En la presentación de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, la CPS se

deberá incluir en su totalidad en el capítulo referido al otorgamiento del Permiso Ambiental

Sectorial, a que se refiere el artículo 74 del Reglamento SEIA.

La CPS deberá incluir:

a) Descripción del entorno del sector donde se ubicará la concesión, la que contendrá como

mínimo: información del cuerpo de agua; existencia de otras actividades económicas;

existencia de ríos y presencia de otros centros de cultivo operando;

b) Descripción cualitativa de las condiciones meteorológicas al momento del muestreo,

indicando como mínimo: pluviosidad, nubosidad, intensidad y dirección del viento;

c) Formulario CPS, debidamente completado, disponible en los sitios electrónicos de la

Subsecretaría (www.subpesca.cl) y del Servicio (www.sernapesca.cl), con los resultados

de los elementos indicados para cada categoría en el numeral 6 de la presente

resolución;

d) Planos, disco compacto CD o DVD u otros requerimientos que se señalen específicamente

en cada categoría o variable, según corresponda;

e) Copia de los certificados de laboratorio, suscrito por un profesional responsable, y

f) Carta del profesional responsable de la CPS, utilizando el modelo disponible en los sitios

de Internet antes mencionados.

En el caso de CPS que formen parte de un Estudio de Impacto Ambiental, lo anterior se

entenderá sin perjuicio de los requerimientos de línea base del área de influencia del proyecto,

de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del SEIA antes citado.

4.- Un centro de cultivo será clasificado en una de las categorías a que se refiere el numeral

5, si al menos el 90% de las estaciones señaladas en el numeral 8 cumplen con los requisitos

correspondientes a dicha categoría, esto es, según tipo de sustrato o profundidad. En caso

contrario, el centro se clasificará en dos o más categorías, debiendo la CPS realizarse de acuerdo

con los requerimientos de las mismas.

En el caso de proyectos técnicos que involucren distintos sistemas de producción

(extensivo e intensivo), el sector se clasificará en las categorías correspondientes a aquéllas. En

tales casos, la CPS que se presente deberá contener las variables exigidas para todas las

categorías en que el proyecto se clasifique.

Párrafo II

De las categorías de la CPS

5.- Para la elaboración y entrega tanto de la CPS como de la INFA, sea que se trate de

solicitudes o de centros de cultivo en operación de concesiones o autorizaciones de acuicultura

en porciones de agua y fondo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 del

Reglamento, en adelante ‘‘centros de cultivo’’, se procederá a clasificarlos en las siguientes

categorías:

A. Categoría 0:

i) Centros de cultivo de macroalgas con sistemas de producción de fondo, independiente

del nivel de producción;

ii) Centros de cultivo con sistemas de producción extensivo (excepto macroalgas),

cuyas máximas producciones anuales proyectadas sean iguales o inferiores a 1.000

toneladas; siempre que se encuentren en sitios con sustrato duro o semiduro o

profundidades superiores a 60 metros, y

iii) Centros de cultivo con sistemas de producción intensivo, cuyas producciones

máximas anuales proyectadas sean iguales o inferiores a 50 toneladas; siempre que

se encuentren en sitios con sustrato duro o semiduro o profundidades superiores a

60 metros.

B. Categoría 1:

i) Centros de cultivo de macroalgas con sistemas de producción suspendidos, independiente

del nivel de producción, sustrato y profundidad;

ii) Centros de cultivo con sistemas de producción extensivo (excepto macroalgas),

cuyas producciones máximas anuales proyectadas sean inferiores a 300 toneladas;

siempre que se encuentren en sitios con sustrato blando y profundidades iguales o

inferiores de 60 metros.

C. Categoría 2:

i) Centros de cultivo con sistemas de producción extensivo (excepto macroalgas),

cuyas producciones máximas anuales proyectadas se encuentren entre 300 y 1.000

toneladas, inclusive; siempre que se encuentren en sitios con sustrato blando y

profundidades iguales o inferiores a 60 metros, y

ii) Centros de cultivo con sistemas de producción intensivo, cuyas producciones

máximas anuales proyectadas sean iguales o inferiores a 50 toneladas; siempre que

se encuentren en sitios con sustrato blando y profundidades iguales o inferiores a

60 metros.

D. Categoría 3:

i) Centros de cultivo con sistemas de producción extensivo (excepto macroalgas)

ubicados en ambientes marinos, cuyas producciones máximas anuales proyectadas

sean superiores a 1.000 toneladas; siempre que se encuentren en sitios con sustrato

blando y profundidades iguales o inferiores a 60 metros, y

ii) Centros de cultivo con sistemas de producción intensivo, ubicados en ambientes

marinos, cuyas producciones máximas anuales proyectadas sean superiores a 50

toneladas; siempre que se encuentren en sitios con sustrato blando y profundidades

iguales o inferiores a 60 metros.

E. Categoría 4:

i) Centros de cultivo con sistemas de producción extensivo (excepto macroalgas),

cuyas producciones máximas anuales proyectadas sean superiores a 1.000 toneladas;

siempre que se encuentren en sitios con sustrato duro o semiduro y profundidades

iguales o inferiores a 60 metros, y

ii) Centros de cultivo con sistemas de producción intensivo, cuyas producciones

máximas anuales proyectadas sean superiores a 50 toneladas; siempre que se

encuentren en sitios con sustrato duro o semiduro y profundidades iguales o

inferiores a 60 metros.

F. Categoría 5:

i) Centros de cultivo con sistemas de producción extensivo (excepto macroalgas),

cuyas producciones máximas anuales proyectadas sean superiores a 1.000 toneladas;

siempre que se encuentren en sitios con profundidades superiores a 60 metros,

y

ii) Centros de cultivo con sistemas de producción intensivo, cuyas producciones

máximas anuales proyectadas sean superiores a 50 toneladas; siempre que se

encuentren en sitios con profundidades superiores a 60 metros.

G. Categoría 6:

i) Centros de cultivo con sistemas de producción extensivo (excepto macroalgas),

ubicados en ríos, hasta su desembocadura, cuyas producciones máximas anuales

proyectadas sean superiores a 1.000 toneladas; siempre que se encuentren en sitios

con sustrato blando y profundidades iguales o inferiores a 60 metros, y

ii) Centros de cultivo con sistemas de producción intensivo, ubicados en ríos, hasta su

desembocadura, cuyas producciones máximas anuales proyectadas sean superiores

a 50 toneladas; siempre que se encuentren en sitios con sustrato blando y profundidades

iguales o inferiores a 60 metros.

H. Categoría 7:

i) Centros de cultivo con sistemas de producción extensivo (excepto macroalgas), en

lagos o lagunas, cuyas producciones máximas anuales proyectadas sean superiores

a 1.000 toneladas; siempre que se encuentren en sitios con sustrato blando y

profundidades iguales o inferiores a 60 metros, y

ii) Centros de cultivo con sistemas de producción intensivo, en lagos o lagunas,

independiente de su nivel de producción; siempre que se encuentren en sitios con

sustrato blando y profundidades iguales o inferiores a 60 metros.

Los centros de cultivo se clasificarán en Categoría 0, 1, 2, 4 o 5, independientemente del

ambiente (marino, lacustre o fluvial) en el que se encuentren ubicados.

En el caso de los pectínidos, para la conversión de número a biomasa se debe aplicar un

factor de 0,014, que equivale a 70 individuos por kilo, usado para categorizar el centro de

cultivo.

6.- Se considerará que un centro de cultivo se encuentra totalmente emplazado sobre

alguno de los tipos de sustrato señalados en el numeral 2 literales m), n) o p), cuando al menos

un 90% de las estaciones indicadas en el numeral 8 corresponda a dicho sustrato. En caso

contrario, se considerará que el centro se emplaza sobre un sustrato mixto, debiendo realizar el

muestreo correspondiente a ambas categorías.

Párrafo III

Del contenido de la CPS

7.- La CPS deberá contener, dependiendo de la Categoría en que se clasifique el centro

de cultivo, los elementos que a continuación se señalan:

A. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 0 deberán entregar:

i) En caso de profundidades iguales o inferiores a 60 metros, plano batimétrico, de

sustrato y de ubicación de las estaciones de muestreo;

ii) En caso de profundidades superiores a 60 metros, plano batimétrico y de ubicación

de las estaciones de muestreo.

B. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 1 deberán entregar:

i) En caso de profundidades iguales o inferiores a 60 metros, plano batimétrico, de

sustrato y de ubicación de las estaciones de muestreo;

ii) En el caso de sustrato blando, además, materia orgánica total del sedimento;

iii) En caso de profundidades superiores a 60 metros o sustrato duro, plano batimétrico

y de ubicación de las estaciones de muestreo, oxígeno disuelto en la columna de

agua, expresado tanto en concentración como en porcentaje de saturación de

oxígeno en la columna de agua; temperatura en la columna de agua, y salinidad en

la columna de agua.

C. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 2 deberán entregar:

i) Plano batimétrico, de sustrato y de ubicación de las estaciones de muestreo;

ii) Granulometría del sedimento;

iii) Materia orgánica total del sedimento;

iv) Macrofauna bentónica.

D. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 3 deberán entregar:

i) Plano batimétrico, de sustrato y de ubicación de las estaciones de muestreo;

ii) Granulometría del sedimento;

iii) Materia orgánica total del sedimento;

iv) Macrofauna bentónica;

v) pH y potencial redox en el sedimento;

vi) Temperatura en sedimento;

vii) Correntometría euleriana;

viii) Oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración como

en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua;

ix) Temperatura en la columna de agua;

x) Salinidad en la columna de agua;

xi) Sulfuro en sedimento.

E. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 4 deberán entregar:

i) Plano batimétrico, de sustrato y de ubicación de las transectas y estaciones de

muestreo;

ii) Correntometría euleriana;

iii) Registro visual;

iv) Oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración como

en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua;

v) Temperatura en la columna de agua;

vi) Salinidad en la columna de agua.

F. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 5 deberán entregar:

i) Plano batimétrico y de ubicación de las estaciones de muestreo;

ii) Correntometría euleriana;

iii) Oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración como

en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua;

iv) Temperatura en la columna de agua;

v) Conductividad / salinidad en la columna de agua.

G. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 6 deberán entregar:

i) Plano batimétrico, de sustrato y de ubicación de las estaciones de muestreo;

ii) Correntometría euleriana;

iii) Caudal;

iv) Oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración como

en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua;

v) Temperatura en la columna de agua;

vi) Conductividad / salinidad en la columna de agua;

vii) Granulometría del sedimento;

viii) Materia orgánica total del sedimento;

ix) Macrofauna bentónica;

x) Potencial redox, pH y temperatura en el sedimento.

H. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 7 deberán entregar:

i) Plano batimétrico, de sustrato y de ubicación de las estaciones de muestreo;

ii) Correntometría euleriana;

iii) Oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración como

en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua;

iv) Temperatura en la columna de agua;

v) Conductividad / salinidad en la columna de agua;

vi) Granulometría del sedimento;

vii) Materia orgánica total del sedimento;

viii) Macrofauna bentónica; y Potencial redox, pH y temperatura en el sedimento.

Párrafo IV

De las estaciones de muestreo de la CPS

8.- La ubicación y número de las estaciones de muestreo se someterán a los procedimientos

que se indican a continuación:

A. Se ubicará una estación de muestreo en cada vértice del sector solicitado en concesión.

B. Además de lo anterior, se ubicarán estaciones de muestreo distribuidas uniformemente

en el interior del sector solicitado:

- Si el sector solicitado tiene una superficie igual o inferior a 150 hectáreas, se deben ubicar

en su interior un número de estaciones igual a las hectáreas solicitadas.

- Si el sector solicitado tiene una superficie mayor a 150 hectáreas, se deben ubicar 150

estaciones.

C. Cada estación debe georeferenciarse en coordenadas UTM y geográficas, referidas al

Datum WGS 84 y en la Zona correspondiente según la longitud (huso 18 o 19).

D. En cada estación se debe medir la profundidad y determinar el tipo de sustrato (duro,

semiduro o blando). En las estaciones que presenten sustrato blando y profundidades inferiores

o iguales a 60 metros, se debe realizar inmediatamente el muestreo bentónico que corresponda

a su categoría. En las estaciones que presenten sustrato duro o semiduro o profundidades

mayores a 60 metros, se debe medir en la columna de agua oxígeno disuelto, temperatura y

salinidad, en conformidad a la metodología establecida en la presente resolución.

Párrafo V

De las modificaciones de proyectos en ejecución

9.- Las modificaciones a los proyectos técnicos de centros de cultivos en porción de agua

y fondo, con concesiones o autorizaciones de acuicultura vigentes, que requieran someterse al

SEIA para obtener el Permiso Ambiental Sectorial señalado en el artículo 74 del Reglamento

SEIA, deberán cumplir las siguientes condiciones:

A. Para los casos de aumento de superficie, debe presentar una CPS de la nueva superficie

en la categoría que le corresponda y un análisis que integre la información de la CPS

original y de las INFA elaboradas a la fecha.

B. Para los casos que se solicite una modificación que suponga el cambio a una categoría con

mayores requerimientos, se debe presentar una CPS de la nueva categoría, pudiendo

utilizar elementos de la CPS original o de las INFA entregadas a la fecha (batimetría,

correntometría y perfil de oxígeno). Además, se debe entregar un análisis que integre la

información de la CPS original, la nueva CPS y de las INFA elaboradas a la fecha.

C. Para los casos en que se mantengan dentro de la misma categoría, se debe presentar un

análisis que integre la información de la CPS original y de las INFA elaboradas a la fecha.

D. Para los casos de los proyectos que se sometieron al SEIA pero no presentaron una CPS,

cuando se solicite ampliar o modificar el proyecto, debe realizarse y presentarse una CPS,

considerando la concesión ya otorgada y el nuevo sector solicitado, de acuerdo a la o las

categorías correspondientes, y un análisis que integre la información de las INFA

elaboradas a la fecha.

E. Para los casos de los proyectos que no se sometieron al SEIA, se debe presentar una CPS

de la nueva categoría y un análisis que integre la información de las INFA elaboradas a

la fecha.

TÍTULO II

De los proyectos que no se someten al SEIA

10.- Las solicitudes y modificaciones de centros de cultivo, en porción de agua y fondo,

que no deban someterse al SEIA, deberán presentar a la Subsecretaría, en el plazo indicado en

el artículo 14 del DS Nº 290, de 1993, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,

lo siguiente:

A. Centros de cultivo de macroalgas con sistemas de producción de fondo, un plano

batimétrico y de sustrato con la ubicación de las estaciones de acuerdo con la metodología

indicada en el numeral 11 de la presente resolución.

B. Los demás centros de cultivo, un plano batimétrico y de sustrato con la ubicación de las

estaciones y una tabla con el contenido de materia orgánica total del sedimento de acuerdo

con las metodologías indicadas en los numerales 11 y 27 de la presente resolución.

11.- La ubicación y número de las estaciones de muestreo se someterán a los procedimientos

que se indican a continuación:

A. Se ubicará una estación de muestreo en cada vértice del sector solicitado en concesión.

B. Además de las estaciones de los vértices, se ubicarán estaciones de muestreo distribuidas

uniformemente en el interior del sector solicitado:

a) Si el sector solicitado tiene una superficie inferior o igual a 150 hectáreas, se deben

ubicar en su interior un número de estaciones igual a las hectáreas solicitadas.

b) Si el sector solicitado tiene una superficie mayor a 150 hectáreas, se deben ubicar

150 estaciones.

C. En cada estación se debe medir la profundidad y determinar el tipo de sustrato (duro,

semiduro o blando). Para el caso de los centros de cultivo clasificados en el literal B del

numeral 10, en las estaciones que presenten sustratos blandos y profundidades inferiores

o iguales a 60 metros, inmediatamente se debe realizar el muestreo de materia orgánica

total.

D. La información debe ser entregada directamente a la Subsecretaría en el siguiente

formato:

a) Formulario Materia Orgánica Total, disponible en los sitios electrónicos de la

Subsecretaría y del Servicio.

b) Certificados de laboratorio, en original, suscrito por un profesional responsable.

c) Carta del profesional que elabora el informe (Formato disponible en los sitios

electrónicos antes mencionados).

d) Plano en papel, escala 1:1.000 o 1:5.000, o digital, con la ubicación del sector

solicitado en concesión, las isobatas de acuerdo a la pendiente del lecho subacuático,

pero un mínimo de 3 dentro del polígono o sector solicitado y un achurado con

la cobertura del tipo de sustrato.

TÍTULO III

De la Información Ambiental (INFA)

Párrafo I

Del momento de la entrega de la INFA

12.- La INFA deberá ser presentada por los titulares de los centros de cultivo dentro de

los dos meses siguientes al término de los muestreos. La periodicidad de la INFA y la fecha de

muestreo se regirán por lo señalado en la siguiente tabla:

Tipo centro de Periodicidad Fecha de

cultivo realización INFA muestreo

Dentro del

segundo año,

Extensivos Cada dos años hasta dos meses

antes de su

término.

Intensivos: (que se Dentro del

alimentan segundo año,

exclusiva y Cada dos años hasta dos meses

permanentemente antes de su

de macroalgas) término.

Intensivo: Por ciclo Dos meses antes

Engorda de peces productivo de iniciarse la

cosecha

Intensivo: Dos meses antes

Año calendario de la última

Esmoltificación cosecha del año

calendario

Intensivo: En el último

Reproductores de Año calendario trimestre del año

peces calendario

No obstante lo anterior, y en el evento que el titular del centro realice la cosecha en forma

anticipada, deberá comunicar esta situación al Servicio y efectuar los muestreos necesarios para

la elaboración de la INFA en forma conjunta con la cosecha.

La INFA deberá ser entregada a través de soporte papel en la oficina local del Servicio

Nacional de Pesca. Asimismo, y simultáneamente con la entrega a través de soporte papel, los

titulares de los centros de cultivo deberán remitir, mediante correo electrónico al Servicio

Nacional de Pesca, en la forma establecida en su sitio electrónico, las variables ambientales

utilizadas en la evaluación de la condición de los centros de cultivo y la información de

localización de las estaciones de muestreo. En el evento que el titular no entregue las variables

ambientales a través de correo electrónico o existan diferencias entre los antecedentes

entregados en soporte papel y vía electrónica, se devolverán los antecedentes al titular, y se

entenderá como no presentada la respectiva INFA.

En el caso de los centros de cultivo que no deban realizar INFA, el plazo de entrega de

bitácoras de aplicación del plan de acción ante contingencias, será hasta el último día hábil de

febrero del año siguiente después del término de un año calendario informado.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en el caso de centros que no se

encuentren en operación, no será exigible la entrega de la INFA. En el caso que un centro se

encuentre en situación de descanso durante más de un año, en forma previa al ingreso de

ejemplares al centro, se requerirá contar con una INFA cuyos resultados acrediten la condición

aeróbica, tomando las muestras en las mismas estaciones donde se realizó la última de éstas.

Párrafo II

De la INFA según la Categoría del Centro

13.- La o las categorías de los centros de cultivos se establecerán en la resolución de la

Subsecretaría que aprueba el proyecto técnico o su modificación, independientemente de si la

solicitud se sometió o no al SEIA.

En caso que un centro se encuentre clasificado en más de una categoría, el muestreo se

debe realizar de acuerdo a la ubicación de los módulos seleccionados de conformidad con lo

dispuesto en el numeral 16. En el caso del cultivo en líneas, el módulo lo constituirá la

agrupación de líneas en las que se cultive un mismo recurso hidrobiológico.

Si los módulos seleccionados se ubican sobre sectores que presentan dos o más categorías

distintas, se debe realizar la INFA de cada una de ellas.

14.- La INFA deberá contener los elementos que en cada caso se indican, dependiendo

de la Categoría en que se clasifique el centro de cultivo:

A. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 0 no deberán entregar resultados de

variables ambientales.

B. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 1 deberán entregar:

i) En caso de profundidades iguales o inferiores a 60 metros, plano batimétrico y de

sustrato, ubicación actual de los módulos de cultivo y estaciones de muestreo y

referencia;

ii) En el caso de sustrato blando, además de lo anterior, materia orgánica total del

sedimento;

iii) En caso de profundidades superiores a 60 metros o sustrato duro, plano batimétrico,

ubicación actual de los módulos de cultivo y estaciones de muestreo y referencia.

Además, oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración

como en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua; temperatura

en la columna de agua, y salinidad en la columna de agua.

C. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 2 deberán entregar:

i) Plano batimétrico y de sustrato, ubicación actual de los módulos de cultivo y

estaciones de muestreo y referencia;

ii) Granulometría del sedimento;

iii) Materia orgánica total del sedimento;

iv) Macrofauna bentónica.

D. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 3 deberán entregar:

i) Plano batimétrico y de sustrato, ubicación actual de los módulos de cultivo y

estaciones de muestreo y referencia;

ii) Granulometría del sedimento;

iii) Materia orgánica total del sedimento;

iv) Macrofauna bentónica;

v) pH, potencial redox y temperatura en el sedimento;

vi) Oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración como

en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua;

vii) Temperatura en la columna de agua;

viii) Salinidad en la columna de agua;

ix) Sulfuro en sedimento.

E. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 4 deberán entregar:

i) Plano batimétrico y de sustrato, ubicación actual de los módulos de cultivo y de las

transectas;

ii) Registro visual;

iii) Oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración como

en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua;

iv) Temperatura en la columna de agua;

v) Salinidad en la columna de agua.

F. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 5 deberán entregar:

i) Plano batimétrico, ubicación actual de los módulos de cultivo y estaciones de

muestreo;

ii) Oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración como

en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua;

iii) Temperatura en la columna de agua;

iv) Conductividad / salinidad en la columna de agua.

G. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 6 deberán entregar:

i) Plano batimétrico y de sustrato, ubicación actual de los módulos de cultivo y

estaciones de muestreo y referencia;

ii) Granulometría del sedimento;

iii) Materia orgánica total del sedimento;

iv) Macrofauna bentónica;

v) Potencial redox, pH y temperatura en el sedimento;

vi) Oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración como

en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua;

vii) Temperatura en la columna de agua;

viii) Conductividad / salinidad en la columna de agua.

H. Los centros de cultivo clasificados en Categoría 7 deberán entregar:

i) Plano batimétrico y de sustrato, ubicación actual de los módulos de cultivo y

estaciones de muestreo y referencia;

ii) Granulometría del sedimento;

iii) Materia orgánica total del sedimento;

iv) Macrofauna bentónica;

v) Potencial redox, pH y temperatura en el sedimento;

vi) Oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración como

en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua;

vii) Temperatura en la columna de agua;

viii) Conductividad / salinidad en la columna de agua.

Párrafo III

Del contendido de la INFA

15.- La INFA deberá contener los siguientes elementos:

A. Resultados de las variables indicadas para cada categoría en el numeral 14 de la presente

resolución:

i) Formulario INFA, disponible en los sitios electrónicos antes mencionados;

ii) Formulario resumen de contingencias, disponible en los sitios electrónicos antes

mencionados;

iii) Certificados de laboratorio, en original, suscrito por un profesional responsable;

iv) Archivo digital o magnético con el plano batimétrico, de sustrato y de estaciones,

con la ubicación de los módulos de cultivo al momento del muestreo y los

componentes descritos en el numeral 22 de la presente resolución;

v) Disco compacto CD o DVD u otros requerimientos que se señalen específicamente

en cada categoría o variable, según corresponda;

vi) En el caso de centros de cultivo con especies bentónicas exóticas, además deberán

presentar los resultados del ‘‘Programa de observación ambiental de asentamiento

de especies bentónicas exóticas’’, de acuerdo a la metodología descrita en el

numeral 31 de la presente resolución y el tipo y cantidad de alimento suministrado

en el periodo (toneladas /mes);

vii) En el caso de cultivo de peces, identificar la(s) balsa(s) individual(es) o módulo(s)

de cultivo en la que se realizó el muestreo.

El levantamiento del plano batimétrico señalado en el punto iv) se debe realizar sólo al

momento de presentar la CPS o la primera INFA, según corresponda. En la entrega de las

sucesivas INFAs, se podrá utilizar el plano antes levantado, siempre que éste no hubiere sido

objetado.

B. Centros de cultivo emplazados en tierra con descargas a cuerpos o cursos de aguas

superficiales, tanto que no requieran concesión ni autorización de acuicultura como los

otros tipos de concesiones de acuicultura que no correspondan a porción de agua y fondo:

i) Formulario resumen de contingencias, disponible en los sitios electrónicos antes

mencionados;

ii) En el caso de centros de cultivo con especies bentónicas exóticas. Además, deben

presentar los resultados del Programa de observación ambiental de asentamiento de

especies bentónicas exóticas, de acuerdo a la metodología descrita en el numeral 31

de la presente resolución.

C. Centros de cultivo emplazados en tierra sin descargas a cuerpos o cursos de aguas

superficiales, tanto que no requieran concesión ni autorización de acuicultura como los

otros tipos de concesiones de acuicultura que no correspondan a porción de agua y fondo,

deben entregar Formulario resumen de contingencias, disponible en los sitios de Internet

antes mencionados.

Párrafo IV

Del muestreo de la INFA

16.- La ubicación y número de las estaciones de muestreo se someterá a los procedimientos

que se indican a continuación:

a) Las estaciones de muestreo bentónico se ubicarán en el o los dos módulos de cultivo con

máxima biomasa acumulada durante el año calendario o ciclo productivo, según corresponda.

b) El número de estaciones de muestreo bentónico corresponderá a cuatro por cada módulo

seleccionado de acuerdo a lo señalado en el literal anterior. En todo caso, aquellos centros

que dispongan de un solo módulo, deberán contar un total de ocho estaciones de muestreo.

c) Las estaciones de muestreo bentónico deberán ubicarse de manera uniforme por todo el

perímetro del o los módulos seleccionados.

d) En cada estación de muestreo bentónico se deberán tomar tres réplicas.

e) En cada centro de cultivo se deberán establecer dos estaciones de referencia para el

muestreo bentónico.

f) En cada estación de referencia se deben tomar tres réplicas.

g) Las coordenadas de las estaciones de muestreo, de las estaciones de referencia y de los

vértices de los módulos de cultivo, deben ser determinados al momento del muestreo con

un Sistema de Posicionamiento Satelital (GPS) que tenga una precisión mínima de 10

metros.

h) En caso de centros Categoría 4, se debe realizar la grabación subacuática por todo el

perímetro de los módulos de cultivo seleccionados.

TÍTULO V

De los profesionales y los laboratorios

17.- La CPS y la INFA deben ser suscritas por un profesional o persona jurídica que

acredite especialización o experiencia en materias marinas, limnológicas o ambientales.

En el caso del profesional que obtuvo su título en una universidad extranjera, éste se

acreditará mediante Certificado de Reconocimiento o de Revalidación otorgado por la Universidad

de Chile.

La condición de profesional se debe acreditar mediante Certificado de Título Profesional

otorgado por una universidad o instituto profesional reconocido por el Ministerio de Educación.

La especialización se acreditará mediante la presentación de un Certificado de Título Profesional

de una carrera relacionada con las ciencias del mar, ecológicas o ambientales, o de un

Certificado de cursos formales de post título o post grado en las materias antes señaladas.

Los profesionales acreditarán la experiencia a que se refiere el inciso primero del artículo

21 del Reglamento mediante la presentación del Currículum Vitae que dé cuenta de aquella de

manera comprobable.

18.- Tanto la CPS como la INFA deberán ser suscritas por el profesional responsable a

que se refiere el numeral anterior, sin importar si éste cuenta o no con la representación legal

de la empresa para la que preste servicios. En ningún caso se admitirán CPS o INFA suscritas

por profesionales que no cumplan con los requisitos antes señalados.

Sin perjuicio de lo anterior, la suscripción de la Declaración o Estudio de Impacto

Ambiental se llevará a cabo de conformidad con la normativa ambiental pertinente.

La Subsecretaría mantendrá en su sitio de internet un listado con los profesionales que han

acreditado su condición profesional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del

Reglamento.

Para incorporarse a este listado, los profesionales deberán presentar a la Subsecretaría:

i) Copia legalizada de los certificados que acrediten su condición de profesional con

especialización o experiencia en materias marinas y ambientales.

ii) Copia legalizada de la Cédula de Identidad.

iii) Currículum Vitae, de acuerdo al formato disponible en sitio electrónico de la Subsecretaría.

La incorporación en el presente listado no será prerrequisito para suscribir la CPS o la

INFA por parte de aquellos profesionales que cumplan con los requisitos. No obstante lo

anterior, en tal caso, deberá adjuntar en cada documento, copia de la información requerida en

el inciso anterior.

La suscripción de una CPS o una INFA hará responsable al profesional de la veracidad

de la información en ella contenida; y del cumplimento a cabalidad de las metodologías de

muestreo y análisis señaladas en la presente resolución. La suscripción por parte del profesional

responsable de una CPS o una INFA no liberará al titular de la solicitud o centro de cultivo de

la responsabilidad legal que le corresponda.

19.- Los laboratorios que realicen los análisis o ensayos en terreno o laboratorio, exigidos

en la presente resolución, incluidas la toma de muestras y su transporte, deberán estar

acreditados ante el Instituto Nacional de Normalización (INN) en sus sistemas de gestión según

la Norma Chilena NCh-ISO/IEC17025:2005 (ES), o la que la reemplace.

Las variables que requieren de acreditación son las siguientes:

Sedimentos:

• Granulometría

• Materia orgánica total

• pH

• Potencial redox

• Temperatura

• Macrofauna bentónica

Columna de agua:

• Oxígeno disuelto

• Temperatura

• Conductividad/salinidad

Sin perjuicio del cambio de exigencias y normativas a que se refiere el artículo 16 del

Reglamento Ambiental para la Acuicultura, la acreditación y sus alcances de los laboratorios

a que se refiere el artículo 21 de dicho reglamento y el inciso 1º del presente numeral se

entenderán vigentes durante todo el período que establezca el Instituto Nacional de Normalización

(INN) en la respectiva acreditación.

TÍTULO VI

De las variables

20.- La medición que se lleve a cabo para realizar la batimetría y la entrega del plano de

sustrato para las Categorías 0, 1 y 2 se podrá someter a los procedimientos que se indican a

continuación o a los que se señalan en los numerales 21 y 22 de la presente resolución:

A. Equipos

i) Embarcación.

ii) Escandallo con sacatestigo.

iii) Draga o core, opcional.

B. Toma de datos

i) Se debe registrar la profundidad en cada punto de intersección de una grilla

imaginaria de 25 metros por 25 metros, que comprenda la totalidad del sector

solicitado en concesión.

ii) Se debe registrar el día y hora en que se realizó la medición.

iii) A partir de la muestra obtenida con el sacatestigo, draga o core, se debe registrar el

tipo de sustrato (duro, semiduro o blando) de cada estación.

C. Análisis de datos

Las mediciones se deben corregir, de acuerdo al nivel de marea del día y la hora del

muestreo y del sector analizado.

D. Entrega de resultados

i) Se debe entregar una planilla electrónica, compatible con MS Excel, con los datos

crudos de la batimetría recolectados en terreno y del tipo de sustrato, y los datos

corregidos por tabla de marea. Se debe indicar, además, el puerto principal y

secundario utilizado en los cálculos. El formulario se encontrará disponible en los

sitios de Internet de la Subsecretaría y del Servicio.

ii) Plano en papel, escala 1:1.000 o 1:5.000, o digital con la ubicación del sector

solicitado en concesión, las isobatas (de acuerdo a la pendiente del lecho subacuático,

que como mínimo deben ser tres) y un achurado con la cobertura del tipo de

sustrato.

21.- La medición de la batimetría para las Categorías 3, 4, 5, 6 y 7 se someterá a los

procedimientos que se indican a continuación:

A. Equipos

i) Ecosonda de registro continuo, conectado a un GPS con una precisión mínima de

10 metros.

ii) Mareógrafo portátil, optativo.

B. Toma de datos

i) Para levantar la información se deben realizar transectas cada 100 metros, paralelas

al eje mayor del sector solicitado, prolongándose 200 metros en todas direcciones.

En caso de centros en operación, la prolongación de las transectas será exigible sólo

hasta una distancia que no afecte a otras concesiones.

iii) Para realizar la corrección de la profundidad por el nivel de marea, se puede instalar

un mareógrafo que registre el nivel del mar, al mismo intervalo de tiempo que el

ecosonda, o se puede corregir a través de la Tabla de Mareas del SHOA. Esta

exigencia no es aplicable a los centros clasificados en Categoría 7.

C. Análisis de datos

Las mediciones se deben corregir de acuerdo al nivel de marea del día y la hora del

muestreo y del sector analizado.

D. Entrega de resultados

Se debe entregar una planilla electrónica, compatible con MS Excel, con los datos crudos

de la batimetría recolectados en terreno, los datos corregidos por la marea (mareógrafo o

Tabla de Marea) y las coordenadas UTM y geográficas referidas al Datum WGS 84 y en

la Zona correspondiente según la longitud (huso 18 o 19). En caso de utilizar tabla de

marea, se debe indicar el puerto principal y secundario utilizado en los cálculos. El

formulario estará disponible en los sitios de Internet de la Subsecretaría y del Servicio.

22.- Con la información obtenida en el muestreo preliminar señalado en el numeral 8 y

la batimetría indicada en el numeral 21 de la presente resolución, se debe confeccionar, en

formato AutoCAD (.dxf), un archivo del plano batimétrico, de sustrato y de estaciones que

contenga en el espacio de trabajo denominado ‘‘modelo’’ las siguientes capas o layers:

i) Viñeta. Debe contener los siguientes datos cartográficos y administrativos: Norte

geográfico, grilla o cuadrícula geográfica y UTM, barra con escala gráfica, carta de

referencia, nombre del titular, nombre del sector geográfico, número de solicitud,

resolución que otorga en el caso de modificaciones, ejecutor del plano, simbología o

leyenda, plano de ubicación geográfica de la solicitud, cuadro de coordenadas de los

vértices de la concesión (UTM y Geográficas), cuadro de coordenadas de las estaciones

de muestreo (UTM y Geográficas).

ii) Batimetría. Debe contener al menos 3 isobatas dentro del polígono o sector solicitado y

fuera de éste isobatas con una equidistancia mínima de 10 metros. Su número definitivo

dependerá de la pendiente del lecho acuático.

iii) Ecosonda. Debe contener en formato ‘‘texto’’ los valores correspondientes a la ruta de

navegación del ecosonda o track de navegación.

iv) Sustrato. Debe contener la información de sustrato en formato ‘‘sombreado’’, especificando

su tipo en la leyenda, excepto en sectores con profundidades superiores a 60 metros.

v) Polígono o sector solicitado. Corresponde al polígono del sector solicitado u otorgado

en concesión, el cual debe identificar los vértices con letras.

vi) Rosa Corrientes. En caso de categorías 3, 4, 5, 6 y 7, debe presentarse en el plano como

una imagen insertada de objeto OLE, o como parte integrante de las herramientas de

dibujo Autocad; en ambos casos, sus valores deben ser claramente visibles.

vii) Estaciones de Muestreo. Debe contener la ubicación de las estaciones de muestreo

(bentónicas, perfiles, correntómetro fijo o ADCP, transectas de registro visual, transectas

de prospección de especies exóticas bentónicas, según corresponda).

viii) Módulos de cultivo. Debe contener la propuesta de ubicación de los módulos de cultivos

(Balsas Jaulas, líneas de cultivo, etc.)

El plano compuesto por las capas detalladas precedentemente debe estar georeferenciado

en el sistema de coordenadas UTM y referido al Datum WGS-84.

23.- La medición de corrientes se someterá a los procedimientos que se indican a

continuación:

A. Equipos

i) Se deben utilizar equipos acústicos o mecánicos con una resolución mínima de 0,5

cm/s.

ii) En caso de utilizar un perfilador acústico de corrientes Doppler (ADCP, sigla en

inglés), éste debe responder a las características de profundidad del sector.

iii) GPS con una precisión mínima de 10 metros.

B. Toma de datos

i) Se debe contar con la autorización del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la

Armada (SHOA) para fondear el equipo, según el DS (M) Nº 711/1975.

ii) La medición de la corriente se debe realizar en el punto medio o representativo del

sector solicitado en concesión. Dicho punto debe georeferenciarse en coordenadas

UTM y geográficas, referidas al Datum WGS 84 y en la Zona correspondiente según

la longitud (huso 18 o 19).

iii) En el caso de utilizar un correntómetro puntual, se debe fondear a 1 metro del fondo

o a 60 metros de profundidad, en caso de la Categoría 5, y registrar la velocidad (cm/

s) y dirección de la corriente cada 10 minutos, por al menos 4 días continuos en

cuadratura, considerado desde dos días previos a la cuadratura.

iv) En caso de utilizar un ADCP se puede fondear en superficie o a 1 metro del fondo

(60 metros de profundidad en el caso de la Categoría 5). Sin embargo, en ambos

casos se debe programar para que divida la columna de agua en capas de 2 metros

de espesor y se registre la velocidad (cm/s) y la dirección de la corriente cada 10

minutos, durante al menos 24 horas dentro del período 4 días señalados en el literal

anterior.

v) En caso que se utilice un ADCP cuya frecuencia no permita dividir la columna de

agua hasta los 60 metros o hasta 1 metro de fondo, en capas de 2 metros, éste se

considera como un correntómetro puntual y se debe fondear de acuerdo a los

procedimientos señalados en el punto iii) del presente numeral.

vi) En el caso de la Categoría 7, no se aplica la restricción de realizar las mediciones

en cuadratura.

vii) En caso de Estudios de Impacto Ambiental que se realicen en virtud de lo dispuesto

en la letra b) del artículo 11 de la ley Nº 19.300, el período de medición se debe

extender por 30 días, independiente del tipo de equipo utilizado, y manteniendo los

mismos procedimientos señalados en los literales anteriores.

C. Análisis de datos

i) Los datos obtenidos se deben analizar con el programa que entregue el fabricante

del equipo, eliminando las interferencias por ecos en el lecho subacuático y en las

olas en superficie.

ii) Se debe calcular la frecuencia de ocurrencia de cada rango de velocidad y dirección

de la corriente.

iii) Se debe realizar el análisis de Vector Progresivo, las series de tiempo por componente

U (E-W) y V (N-S) y las rosas de corrientes en las capas superficial, intermedia

y fondo.

iv) Se debe realizar el análisis de la serie de marea.

D. Entrega de resultados

i) Se debe entregar un archivo digital con los datos crudos de los registros obtenidos

directamente del equipo.

ii) Se debe entregar un informe del estudio de corrientes en el que se indique

claramente la marca, modelo y número de serie del equipo utilizado. Las coordenadas

y profundidad del punto de fondeo, la profundidad de fondeo, la fecha y hora

de inicio y de término de la medición.

iii) El análisis de vector progresivo, las series de tiempo, las rosas de corrientes, la serie

de marea y el cuadro resumen del Formulario CPS.

iv) Copia de la resolución del SHOA que autoriza la instalación del correntómetro.

v) Certificado de verificación, de acuerdo a instrucciones del fabricante, o prueba de

pre-fondeo.

24.- El cálculo del caudal se someterá a los procedimientos que se indican a continuación:

A. Toma de datos

Con la batimetría realizada según la metodología del numeral 21 y el estudio de corrientes

realizado en el numeral 23 de la presente resolución, se debe calcular el caudal del curso

de agua en el sector solicitado.

B. Análisis de datos

i) Se debe utilizar la siguiente fórmula: Q = A * V, donde:

Q = Caudal (m3/s)

A = Área del curso de agua (m2)

V = Velocidad de corriente (m/s)

ii) El área se debe calcular con la topografía del curso de agua en el punto donde se

midió la corriente (corte transversal).

C. Entrega de resultados

Formulario CPS.

25.- El registro visual se realizará por medio de grabación subacuática de los componentes

del megabentos, conforme a los procedimientos que se indican a continuación:

A. Equipos

i) La grabación subacuática se podrá realizar por buceo o por sistema remoto, y

ii) El equipo debe contar con lente gran angular (120° o más) y con la capacidad de

grabar con buena luminosidad (natural o artificial) y foco adecuado.

iii) GPS con una precisión mínima de 10 metros.

B. Toma de datos

i) La grabación se debe realizar a una velocidad de arrastre que permita observar los

distintos componentes del megabentos.

ii) En la CPS, se realizará el registro visual en dos transectas, las que deberán ubicarse

a partir de los vértices más distantes del área solicitada y cruzarse entre sí, pasando

por el punto medio de la misma.

iii) En la INFA, se realizará el registro visual, en la periferia de los módulos seleccionados.

iv) En cada transecta y/o periferia de los módulos se debe registrar la siguiente

información:

• Número de solicitud de acuicultura, código de centro (en el caso de la INFA),

nombre del titular, nombre del lugar y fecha de la grabación. Esta información

puede estar en audio o escrita;

• Grabación en superficie: grabación en 360° del área de estudio, dirección en

que se efectuará la transecta (referencias a tierra), identificando la transecta;

• Grabación subacuática: visualización de fecha y hora de grabación, registro

de profundidad y rumbo (profundímetro y brújula) dos veces como mínimo.

Los sistemas remotos de grabación deberán disponer de esta información en

forma continua. En ningún caso se podrá interferir en el campo visual, y

• Regreso a superficie: grabación en 360° del área de estudio, dirección en que

se efectuó la transecta (referencias a tierra), identificación de la transecta.

v) La grabación no debe ser editada y se debe entregar una copia con la grabación

ininterrumpida desde la superficie antes de la inmersión hasta la superficie después

de la inmersión, debiendo tener, como mínimo, 10 minutos de grabación del

sustrato, por transecta y/o periferia de los módulos.

C. Análisis de datos

Se debe analizar visualmente, congelando la imagen:

• determinar el tipo de sustrato;

• determinar y cuantificar los componentes del megabentos, al nivel taxonómico más

bajo posible;

• determinar la presencia de burbujas de gas emanadas desde el sustrato, y

• determinar la presencia de cubiertas de microorganismos.

D. Entrega de resultados

i) La grabación se puede entregar en un archivo digital MPEG1 a 3.500 Kbps, a un

formato 352 x 240 dpi en un disco compacto CD o DVD. En estos casos deberá estar

claramente etiquetado y deberá contener la siguiente información:

• Número de solicitud de acuicultura;

• Código de centro (en el caso de la INFA);

• Localización geográfica del centro;

• Nombre del titular;

• Fecha de la grabación.

ii) La grabación deberá ser acompañada de un informe escrito que contenga una

descripción y discusión de lo observado en el registro visual e indicando los

siguientes aspectos:

• Localización geográfica del centro;

• Nombre del titular;

• Número de solicitud de acuicultura;

• Código de centro (en el caso de la INFA);

• Coordenadas UTM y geográficas de los puntos de inmersión y ascensión,

referidas al Datum WGS 84 y en la Zona correspondiente según la longitud

(huso 18 o 19);

• Fecha y hora en que se realizó el registro;

• Descripción de los sedimentos;

• Presencia de cubiertas de microorganismos;

• Presencia de burbujas de gas; y determinación y cuantificación del megabentos

observado en el registro visual.

26.- El análisis de la granulometría del sedimento se debe realizar conforme a la

metodología que se indica a continuación:

A. Equipos

i) Para la toma de muestras se requiere una draga o un core que cierre herméticamente.

ii) Para el análisis de las muestras se requieren 6 tamices o cedazos, de acuerdo a la

escala Wentworth (Tabla Nº 2), estufa, balanza analítica (0,001 gramos de precisión)

solución de hexametafosfato de sodio 0,2 N (20,4 g/L en agua destilada),

desecador, cápsulas.

Tabla Nº 2. Estandarización de los tamaños de malla de los tamices o cedazos

Tamiz o cedazo Abertura del Estándar U.S. Estándar Tyler

cedazo Phi (O) tamiz (mm) (Nº) (Malla)

1 -1,0 2,000 10 9

2 0,0 1,000 18 16

3 1,0 0,500 35 32

4 2,0 0,250 60 60

5 3,0 0,125 120 115

6 4,0 0,063 230 250

B. Toma de muestras

i) Se deben muestrear aproximadamente 150 gramos de sedimento desde el core (falta

la draga), extrayendo sólo de los primeros 3 centímetros del mismo.

ii) Una vez a bordo de la embarcación, se debe realizar una descripción de las

características organolépticas del sedimento (color, olor, textura, etc.).

Respecto de las muestras que sean obtenidas, transportadas e ingresadas a laboratorio

después de transcurridas 24 horas o más desde el momento de muestreo, deberán ser mantenidas

en el rango comprendido entre el congelamiento hasta 4 °C como máximo antes de su ingreso

al laboratorio. Para tales efectos, el o los certificados de laboratorio deberán consignar respecto

del sedimento la temperatura, fecha y hora de muestreo y temperatura, fecha y hora de recepción

en laboratorio.

Aquellas muestras que sean ingresadas al laboratorio antes de transcurridas 24 horas

desde el muestreo, podrán ser mantenidas en envases herméticos con materiales que permitan

mantener la temperatura del sedimento hasta su llegada al laboratorio. Una vez en el laboratorio,

el rango de mantención deberá ser desde el congelamiento de la muestra hasta 4 °C como

máximo, previo a su análisis en el laboratorio. Para tales efectos, el o los certificados de

laboratorio deberán consignar respecto del sedimento la temperatura, fecha y hora de muestreo

y temperatura, fecha y hora de recepción en laboratorio.

C. Análisis de muestras

i) Si en las muestras se detecta la presencia de macrofauna, ésta se debe retirar.

ii) Tamizado en húmedo:

• De los 150 gramos obtenidos en la toma de muestra se deben pesar 100

gramos de sedimento húmedo, registrando este valor como peso húmedo

(sedimento), luego dejar reposar por un periodo de 30 minutos en 100 ml. de

solución de hexametafosfato de sodio 0,2 normal.

• Transcurrido ese tiempo, se debe lavar el sedimento sobre un tamiz fino (4Ø),

eliminando fracciones de limos y arcilla junto con el agua de lavado, lo que

se cuantificará por diferencia de peso como la porción de fango. Este lavado

debe realizarse con abundante agua para eliminar el hexametafosfato y

cuidando que el tamiz no se colmate.

• El sedimento retenido en el tamiz (4Ø) se lava con agua destilada para

eliminar los residuos de hexametafosfato, luego se trasvasijan a un vaso de

precipitado y se debe secar en estufa entre 100 a 105 °C por un periodo de 8

horas.

• Transcurridas 8 horas la muestra debe ser retirada de la estufa y se debe

colocar en un desecador por 1 hora. Se debe registrar el peso del sedimento

y nuevamente se debe ingresar a la estufa de secado (100 a 105 °C) por un

periodo de 1 hora. Esta operación se debe repetir hasta lograr un peso

constante, que se registrará como ‘‘Peso Pre-tamiz’’.

iii) Tamizado en seco:

• Obtenido el peso final constante del sedimento seco (Peso Pre-tamiz) pasar

la muestra a través de un tamizador con agitación magnética durante 15

minutos, utilizando tamices de -1 a 4 Ø.

• Posteriormente, se deben pesar las muestras retenidas de cada uno de los

tamices utilizados. Para esto trasvasijar a una bandeja, previamente tarada, y

registrar el peso individualmente de las fracciones retenidas en cada tamiz. Lo

que servirá como base de cálculo para los porcentajes de las distintas

fracciones sedimentarias de acuerdo a lo que se describe en el punto D).

• El peso del fango se calcula por la diferencia entre el peso de la muestra

original (100 g) y la sumatoria de los pesos registrados en cada tamiz.

iv) Cálculo de humedad:

Para realizar los cálculos de las fracciones sedimentarias se debe calcular el peso

de sedimento seco, lo que se obtiene conociendo los valores de la humedad de la

muestra de sedimento de acuerdo a los siguientes pasos:

• De los 150 gramos de sedimento húmedo obtenidos en la toma de muestra se

debe extraer en un vaso de precipitado (previamente tarado) aproximadamente

30 gramos, registrando este peso como Peso Húmedo (humedad), luego

secar en estufa entre 100 a 105 °C por un periodo de 8 horas.

• Transcurrido el tiempo, la muestra debe ser retirada de la estufa y se debe

colocar en desecador por 1 hora. Se debe registrar el peso del sedimento y

nuevamente se debe ingresar a la estufa de secado (100 a 105 °C) por un

periodo de 3 a 4 horas. Esta operación se debe repetir hasta lograr peso

constante y el valor se debe registrar como ‘‘Peso Seco (humedad)’’.

• Para calcular la materia seca en la muestra húmeda utilizada en el ensayo de

granulometría se debe utilizar la siguiente fórmula:

Peso seco (sedimento) = Peso húmedo (sedimento) * Peso seco (humedad) -b

Peso húmedo (humedad)

donde ‘‘b’’ corresponde a la corrección por la salinidad del agua de mar contenida en los

espacios intersticiales del sedimento.

b = Peso húmedo (sedimento) * Peso agua evaporada humedad * c

Peso húmedo (humedad)

donde ‘‘c’’ equivale a:

0,034 entre la I Región y la V Región.

0,033 entre la VI Región y la X Región (Océano Pacífico).

0,032 entre la X Región y la XII Región (Mar Interior).

También se puede calcular midiendo la salinidad del agua intersticial de los sedimentos,

de la columna de agua a 1 metro del fondo o utilizando valores citados en la literatura para la

zona en estudio.

D. Análisis de datos

i) Con los pesos corregidos obtenidos en cada tamiz se debe calcular el porcentaje,

con dos decimales, de cada fracción sedimentaria, de acuerdo a la escala de

Wentworth, para cada una de las muestras.

ii) Con los resultados obtenidos se deben analizar las siguientes variables sedimentológicas:

diámetro medio de grano, grado de selección, clasificación, curtosis y

asimetría.

E. Entrega de resultados

Se deben entregar los porcentajes de las fracciones sedimentarias de acuerdo a la escala

Wentworth, el peso total de la muestra, las variables sedimentológicas y una descripción

de sus características organolépticas. Además de la profundidad e identificación de la

estación en que se obtuvo la muestra, con el correspondiente informe o certificado del

laboratorio que analizó las muestras.

27.- El contenido de materia orgánica total del sedimento se debe determinar conforme

a la metodología que se indica a continuación:

A. Equipos

i) Para la toma de muestras se requiere una draga o un core que cierre herméticamente.

ii) Para el análisis de las muestras se requiere estufa, mufla, balanza analítica (0,001

gramos de precisión), desecador, crisoles.

B. Toma de muestras

i) Se debe muestrear aproximadamente 150 gramos de sedimento desde el core o

draga, extrayendo sólo los primeros 3 centímetros del mismo.

Respecto de las muestras que sean obtenidas, transportadas e ingresadas a laboratorio

después de transcurridas 24 horas o más desde el momento de muestreo, deberán ser mantenidas

en el rango comprendido entre el congelamiento hasta 4 °C como máximo antes de su ingreso

al laboratorio. Para tales efectos, el o los certificados de laboratorio deberán consignar respecto

del sedimento la temperatura, fecha y hora de muestreo y temperatura, fecha y hora de recepción

en laboratorio.

Aquellas muestras que sean ingresadas al laboratorio antes de transcurridas 24 horas

desde el muestreo, podrán ser mantenidas en envases herméticos con materiales que permitan

mantener la temperatura del sedimento hasta su llegada al laboratorio. Una vez en el laboratorio,

el rango de mantención deberá ser desde el congelamiento de la muestra hasta 4 °C como

máximo, previo a su análisis en el laboratorio. Para tales efectos, el o los certificados de

laboratorio deberán consignar respecto del sedimento la temperatura, fecha y hora de muestreo

y temperatura, fecha y hora de recepción en laboratorio.

C. Análisis de muestras

• Se debe homogenizar la muestra, tomar una submuestra de aproximadamente 10

gramos y secar entre 100 a 105 °C por un periodo de 8 horas.

i) Se deben tarar los crisoles;

ii) Se deben pesar los crisoles con las submuestras;

iii) Las submuestras se deben calcinar a 450 °C (mufla) durante 5 horas;

iv) Los crisoles con las submuestras se deben dejar enfriar en un desecador;

v) Se deben pesar los crisoles con las submuestras calcinadas.

D. Análisis de datos

Por diferencia de peso se calcula el peso de la materia orgánica total de cada submuestra

y se expresa en porcentaje, con dos decimales.

E. Entrega de resultados

Se debe entregar el porcentaje de materia orgánica total, el peso total de la submuestra.

Además de la profundidad e identificación de la estación en que se obtuvo la muestra, con

el correspondiente Certificado del Laboratorio que analizó las muestras.

28.- El análisis de macrofauna bentónica se debe realizar conforme a la metodología que

se indica a continuación:

A. Equipos

i) Para la toma de muestras se requiere draga de 0,1 m2 de mordida y winche.

ii) Para el análisis de las muestras se requiere lupa estereoscópica, microscopio,

balanza analítica (0,001 gramos de precisión) y claves taxonómicas.

B. Toma de muestras

i) Se debe analizar todo el contenido de la draga, por lo que se puede tamizar a 1

milímetro en terreno o llevar el sedimento con macrofauna al laboratorio.

ii) En ambos casos la muestra se debe fijar con formalina al 4% diluida en agua de mar

y etiquetada adecuadamente para su posterior determinación en el laboratorio.

C. Análisis de muestras

i) Los organismos se deben separar del sedimento grueso a través de un tamiz de 1

milímetro, ayudado con un aspersor de agua.

ii) Finalizado el tamizado con agua, se deben eliminar las piedras y trozos calcáreos

de gran tamaño. Como solución preservante se debe utilizar etanol al 70% diluido

en agua potable.

iii) Los organismos se deben separar, bajo lupa o microscopio, de las partículas de

detrito y agrupar los organismos por taxón, para posteriormente determinarse hasta

el nivel taxonómico más bajo posible. En el caso de las Familias Capitellidae,

Oweniidae, Cirratulidae y Nassaridae, es obligatorio que la determinación sea,

como mínimo, a nivel de género.

iv) La macrofauna bentónica debe ser analizada por personal con experiencia en la

determinación de especies de estas comunidades.

v) Una vez determinados los organismos, después de un drenado de 5 a 10 minutos,

se deben pesar en una balanza analítica cada taxón por separado, incluyendo los

exoesqueletos, para obtener el peso húmedo alcohólico expresado en gramos.

D. Análisis de datos

La estructura de la comunidad se debe analizar a través de los siguientes parámetros

ecológicos: diversidad (Shannon-Wiener, H’), dominancia (Simpson, D) y uniformidad

(Pielou, J’).

E. Entrega de resultados

i) Se debe entregar el número de ejemplares que se encontró en la muestra, la

abundancia ponderada al metro cuadrado y la biomasa, expresada en peso húmedo

alcohólico, gramos ponderados al metro cuadrado.

ii) En los resultados de cada estación, sólo se deben incluir los taxa presentes en ella.

iii) Los parámetros ecológicos se deben entregar por estación.

Certificado del Laboratorio o profesional que analizó las muestras.

29.- La medición del potencial redox, pH y temperatura del sedimento se debe realizar

conforme a la metodología que se indica a continuación:

A. Equipos

i) El potencial redox, pH, la temperatura se deben medir con electrodos diseñados

especialmente para semisólidos:

• Electrodos para pH: punta cónica, como mínimo triple unión de teflón,

cerámica, fibra o tela.

• Electrodos para potencial redox: electrolito en gel o polímero, sistema de

referencia Ag/AgCl saturado (3,5 M KCI o superior), sensor de platino, oro

o grafito.

ii) Se debe utilizar un pH-metro que tenga compensador de temperatura.

iii) Los equipos deben tener una precisión mínima de 0,1 unidades de pH, 0,1 °C y 5

mV.

B. Toma de datos

i) Previo a cada campaña de muestreo, los equipos se deben calibrar con soluciones

trazables en los pH cercanos a 4, 7 y 10 en agua de mar o agua dulce, según

corresponda al ambiente del centro de cultivo y con una solución de referencia

estándar de 200 a 275 mV.

ii) Cada vez que se apaga el equipo, se debe realizar una verificación de la calibración,

contrastando la lectura con soluciones tampones de pH cercanos a 4, 7 y 10 en agua

de mar o agua dulce, según corresponda al ambiente del centro de cultivo y

soluciones de referencia de 200 a 275 mV.

iii) La medición del potencial redox, pH y temperatura de los tres primeros centímetros

del sedimento se debe realizar directamente en el core, a bordo de la embarcación.

iv) Los valores a registrar son los indicados directamente por el equipo, potencial redox

(mV Ag/AgCl), pH y temperatura (°C), sin ningún tipo de corrección.

v) Con el objeto de disminuir los errores por manipulación de los instrumentos y/o la

muestra, se recomienda utilizar un electrodo que mida las tres variables o en su

defecto utilizar dos equipos con su propio electrodo, uno para pH y temperatura y

el otro para potencial redox y temperatura.

C. Entrega de resultados

i) En el formulario CPS o INFA, según corresponda, con el valor medido de potencial

redox (mV Ag/AgCl) sin decimales, pH, con un decimal y la temperatura del

sedimento (°C) con un decimal y el potencial redox normalizado al electrodo de

hidrógeno estándar (NHE) de acuerdo a la temperatura del sedimento y modelo del

electrodo. Además de la profundidad e identificación de la estación en que se

obtuvo la muestra.

Certificado extendido por el profesional que realizó las mediciones en terreno.

30.- La medición de las variables de la columna de agua se debe realizar conforme a la

metodología que se indica a continuación:

A. Equipos

La medición de oxígeno disuelto, temperatura y conductividad / salinidad en la columna

de agua se puede realizar con un equipo multiparámetro o CTDO, que tenga la capacidad

de medir en el mismo momento todos las variables, o con equipos que midan estas

variables por separado, con una precisión mínima de 0,1 mg OD/L, 0,1 °C y 0,1 psu.

B. Toma de datos

i) En la CPS, la medición se debe realizar en el punto medio del área solicitada, cada

5 metros, desde la superficie hasta los 30 metros de profundidad. Bajo los 30 metros

y hasta 1 metro desde el fondo, se debe medir cada 10 metros.

ii) Durante la etapa de operación (INFA), cada 2 meses al costado de los dos módulos

de cultivo con mayor biomasa, al momento del muestreo, siguiendo el mismo

procedimiento anterior. En caso de centros que tengan un solo módulo, los dos

perfiles se deben realizar en los extremos opuestos del mismo.

iii) Verificación de la calibración antes de cada campaña.

Para la medición de variables de columna de agua se debe considerar la siguiente

tabla:

Tipo centro de Muestreo columna de agua

cultivo

Extensivos

Seis perfiles cada dos meses, de los cuales

Intensivos (que se alimentan el último deberá corresponder a la fecha que

exclusiva y permanentemente se hace mención en el numeral 12 de la

de macroalgas) presente resolución.

Intensivos: Cada dos meses desde el primer ingreso de

Engorda de peces ejemplares en el ciclo productivo

Intensivos:

Esmoltificación Cada dos meses en el año calendario

Intensivos:

Reproductores de Cada dos meses en el año calendario

peces

C. Análisis de datos

En el caso que el equipo no determine directamente el porcentaje de saturación de oxígeno

en agua de mar, se debe calcular a través de la ecuación de Benson & Krause (1984)

utilizando los datos de concentración de oxígeno disuelto, temperatura y salinidad.

D. Entrega de resultados

i) Se debe entregar la concentración de oxígeno disuelto (mg/L), con un decimal; la

temperatura (°C), con un decimal; la salinidad (psu), con un decimal, y el porcentaje

de saturación de oxígeno, sin decimales.

ii) En cada INFA se deben entregar los datos en forma de tablas del periodo

correspondiente.

iii) Certificado extendido por el profesional que realizó las mediciones en terreno.

Certificado de mantención anual, de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes,

extendido por entidad independiente.

31.- Límites de aceptabilidad:

La evaluación de las variables exigidas en las distintas categorías deberán cumplir con los

siguientes límites de aceptabilidad, para evaluar el centro en condición aeróbica. El no

cumplimiento de cualquiera de los límites de aceptabilidad de una variable implicará que el

centro de cultivo se encuentra en condición anaeróbica:

Variable Límite aceptabilidad

Materia Orgánica < 9%

pH > 6,8

Eh (Redox) > 50 mV

Oxígeno disuelto (1 m fondo) > 2,5 mg/L

Registro visual Ausencia de cubiertas de microorganismos

visibles y/o burbujas de gas

En el caso de la CPS, la condición anaeróbica se constatará si se incumplen los límites de

aceptabilidad de cualquiera de las variables en a lo menos el 30% de las estaciones determinadas

para el sector solicitado o modificación, según corresponda.

En la evaluación de la INFA, la condición anaeróbica se constatará si se incumplen los

límites de aceptabilidad de cualquiera de las variables en tres de las ocho estaciones de

muestreo. El valor en cada estación corresponderá al promedio de las tres réplicas establecidas

por estación.

Para el caso del oxígeno disuelto, la condición anaeróbica se constatará si se incumple el

límite de aceptabilidad en a lo menos el 30% de los perfiles.

En el caso que un centro de cultivo sea evaluado en condición anaeróbica, sólo podrá

reanudar sus operaciones si se demuestra a través de una INFA, tomando las muestras en las

mismas estaciones donde se realizó la última de éstas, que se restablecieron las condiciones

aeróbicas de las variables cuyos límites se hayan incumplido, de conformidad con los siguientes

valores:

Variable Límite aceptabilidad

Materia Orgánica < 8%

pH > 7.0

Eh (Redox) > 75 mV

Oxígeno disuelto (1 m del fondo) > 3,0 mg/L

Registro visual Ausencia de cubiertas de microorganismos

visibles y/o burbujas de gas

32.- Todos los centros de cultivo con sistemas de producción extensivo de recursos

hidrobiológicos bentónicos exóticos o con sistemas de producción intensivo que se alimenten

exclusiva y permanentemente en base a macroalgas, deberán entregar en la INFA, cada dos años,

los siguientes antecedentes:

Un programa de seguimiento de especies bentónicas exóticas, el que se realizará a partir

del segundo año que comience el cultivo, o en la siguiente INFA, en el caso de los centros que

llevan más de dos años cultivándola. Posteriormente, debe ejecutar este seguimiento cada dos

años.

Los centros que tengan autorizado el cultivo de algunas de estas especies, pero que al

momento de realizar la INFA no han comenzado a cultivarla, deben presentar una declaración

simple indicando esta situación. El formato estará disponible en los sitios electrónicos de la

Subsecretaría y del Servicio.

En el caso de los centros en tierra con descargas a cuerpos o cursos de aguas superficiales,

deberá realizarse una prospección con grabación subacuática de 5 transectas radiales de 300

metros de longitud o hasta el veril de los 30 metros, considerando como punto focal el efluente

del centro de cultivo; las transectas deberán ser grabadas mediante buceo o sistema remoto y

tener un ancho aproximado de un metro.

En el caso de centros en mar, deberá realizarse una prospección con grabación subacuática

de 8 transectas radiales equidistantes hasta el límite del área otorgada en concesión, considerando

como punto focal el punto medio de los módulos de cultivo de especies bentónicas

exóticas. Las transectas deberán ser grabadas mediante buceo o sistema remoto y tener un ancho

aproximado de un metro.

En ambos casos, la metodología es la siguiente:

i) Sobre cada una de las transectas subacuáticas antes señaladas, se debe grabar su recorrido

y establecer estaciones de muestreo de 1 m2 cada 10 metros, en donde se registre la

presencia/ausencia de las especies bentónicas exóticas en cultivo.

ii) En caso de detectar presencia en cualquier estado de desarrollo, se deben recolectar todos

los ejemplares e identificar el tipo de sustrato en que se encontraron (escala descriptiva).

Los ejemplares recolectados deben ser devueltos a las estructuras de cultivo. Informar al

Servicio dentro del plazo de dos días hábiles.

iii) Se debe realizar una grabación de la campaña de prospección, entregando sus resultados

de acuerdo a los requerimientos técnicos señalados en el literal D del numeral 25 de la

presente resolución.

iv) Informe escrito de la prospección con la descripción de la campaña, metodología,

resultado de la prospección. Incluyendo en el plano descrito en el numeral 22 de la

presente resolución la ubicación del centro de cultivo, los módulos de cultivo o del

efluente, las transectas y las estaciones de muestreo.

33.- En caso de incumplimiento de los requerimientos de la presente resolución se

procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 inciso 2º y 23 del Reglamento.

34.- Transcríbase copia de la presente resolución al Servicio Nacional de Pesca, a la

Comisión Nacional del Medio Ambiente y a la Dirección General del Territorio Marítimo y

Marina Mercante.

35.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios 3.- y 4.-, déjase sin efecto la resolución

exenta Nº 3.411, de 2006, de esta Subsecretaría.

Disposiciones Transitorias

Transitorio 1.- Para los efectos de lo señalado en el numeral 12.- de la presente

resolución, cultivos extensivos e intensivos que se alimentan exclusiva y permanentemente de

macroalgas, los dos años se considerarán a partir del último muestreo de la INFA 2008 o 2009

si ya fue realizada. Si el centro de cultivo no realizó INFA durante los años 2008 o 2009, los

dos años se considerarán a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente

resolución.

Transitorio 2.- La entrega de Sulfuro establecida para los centros de cultivo categoría 3,

en los numerales 7.-, letra D, xi) y 14.-, letra D, ix), será exigible una vez que esta Subsecretaría

establezca la metodología de análisis y sus límites de aceptabilidad, y la incorpore mediante

modificación de la presente resolución.

Transitorio 3.- Los muestreos para la elaboración de CPS e INFA que hayan sido

efectuados en una fecha anterior a la publicación de la presente resolución, se someterán a las

exigencias establecidas en la resolución Nº 3.411, de 2006, de esta Subsecretaría, siempre que

la respectiva INFA o CPS se presente hasta el 31 de diciembre de 2009.

Transitorio 4.- Para los efectos de lo señalado en el numeral 19.- de la presente

resolución, los laboratorios que al momento de la publicación de la presente resolución se

encuentran en proceso de acreditación ante el INN, se someterán a las exigencias establecidas

en la resolución Nº 3.411, de 2006, de esta Subsecretaría.

Anótese, comuníquese y publíquese por cuenta de esta Subsecretaría.- Jorge Chocair

Santibáñez, Subsecretario de Pesca.